Krzyżanów, dnia 06 sierpnia 2010 roku

KI.0341/ZP-07/2010

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych  (znak sprawy: KI.0341/ZP-07/2010)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 ), Zamawiający informuje, iż w dniu 06.08.2010 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

„Zapytanie dot. przetargu na budowę placu zabaw w Kaszewach Dwornych

- W projekcie nie wyszczególniono gatunków i wielkości roślin do nasadzenia – prosimy o uzupełnienie,

- W projekcie opisano dwa rodzaje powierzchni bezpiecznych do zastosowania na placu zabaw: Flexi Step i wylewaną poliuretanową. W bilansie powierzchni w projekcie podano wykonanie 150 m² z powierzchni elastycznej wylewanej/ czyli poliuretanowej/. Czy można te powierzchnie traktować jako równoważne i zastosować na całość płyty typu Flexi Step pomarańczowe i niebieskie, będące powierzchnia bezpieczną i opisaną w projekcie? Wykonanie powierzchni typu wylewanego wymaga sprowadzenia ciężkiego specjalistycznego sprzętu, co przy powierzchni 20,25 m² uniemożliwia znalezienie wykonawcy dla tak małej powierzchni.

- W zestawieniu załączników do projektu pkt 10 wymieniono Karty Katalogowe przykładowych urządzeń zabawowych – proszę o umieszczenie w/w kart lub rysunków z opisem na stronie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 ), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Dot. pytania Nr 1

Należy wykonać zasadzenia w postaci tak jak na rysunku nr 2 czyli: tuje w ilości 20 szt oraz żywopłot w ilości 180 szt.

Dot. pytania Nr 2

Według wytycznych MEN-u należy pokryć powierzchnię szkolnego placu zabaw nawierzchnią bezpieczną piankową lub gumową w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE:152C, RAL: 2011 - Tieforange oraz nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inna nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540C , RAL: 5003- Saphirblau.

Można zastosować na całości nawierzchnię typu Flexi Step ale o odpowiednich kolorach.

Dot. pytania Nr 3

Poniżej  przykładowe karty katalogowe:

010300 – huśtawka ważka

Ważka dwuosobowa z systemem amortyzującym siłę uderzenia ramienia w podłoże oraz uchwyty.

Huśtawka ważka przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3-12 lat.

Urządzenie zajmuje powierzchnię: 11m2.

Wysokość swobodnego upadku wynosi: 1200mm.

Materiały: Głównym budulcem jest sosna północno-skandynawska, drewno jest odżywiczone i wysuszone, a 70% budulca to część rdzeniowa drzewa. Drewno poddane zostało impregnacji głęboko-ciśnieniowej. Środki ochrony drewna oraz farby, używane do wyposażenia placu zabaw, nie zawierają arsenu i chromu. Elementy skręcane zabezpieczone tworzywowymi kołpakami. Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej, cynkowanej i/lub malowanej proszkowo.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001

Sposób posadowienia:

120290M – Punkt wspinaczkowy

Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Urządzenie wraz ze strefami bezpieczeństwa zajmuje powierzchnię 21,5 m2.

Wysokość swobodnego upadku: 2200mm.

Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 4

Materiały: Głównym budulcem jest sosna północno-skandynawska, drewno jest odżywiczone i wysuszone, a 70% budulca to część rdzeniowa drzewa. Przekrój poprzeczny podpór ma wym. 95mm x 95mm. Drewno poddane zostało impregnacji głęboko-ciśnieniowej. Środki ochrony drewna oraz farby, używane do wyposażenia placu zabaw, nie zawierają arsenu i chromu. Konstrukcje nośne wyposażone w rowki montażowe dla innych elementów łączonych. Elementy skręcane zabezpieczone tworzywowymi kołpakami. Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej, cynkowanej i/lub malowanej proszkowo. Liny wykonane są z poliamidu wzmacnianego plecionką stalową i mają gr. 16-18mm oraz mają wytrzymałość na rozciąganie do 2200kg. Całość posadowiona w ziemi na stalowych rurach o wysokości 700mm i średnicy 60mm, łączonych do słupów konstrukcyjnych 4 śrubami w osi pionowej (rys.), gdzie drewno wystaje 100 mm ponad powierzchnię ziemi.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001

Opis: Przeplotnia z lin, konstrukcja w formie prostopadłościanu.

010504 – bujak „Motocykl”

Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci od 2 roku życia.

Urządzenie zajmuje powierzchnię 9,7m2.

Wysokość swobodnego upadku wynosi 1000mm.

Dzięki zastosowaniu resora, jako elementu umożliwiającego ruch, użytkownicy tylko w minimalnym stopniu wychylają się na boki. Główny kierunek bujania się został ograniczony do osi wzdłużnej urządzenia, czyli tam gdzie zamontowane są uchwyty, podpórki na nogi oraz wyprofilowane z siedziska oparcie.

Materiałem, z którego wykonany jest bujak, to grubości 20mm wysokociśnieniowy laminat, zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak zimno, wilgoć oraz promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane są ze stali wysokiej jakości, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Uchwyty oraz siedzisko wraz z podnóżkami wykonane są z włókna szklanego wzmacnianego, odpornym na działanie promieni UV, polipropylenem.

Sposób posadowienia:

010508 – bujak „Żyrafa”

Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci od 2 roku życia.

Urządzenie zajmuje powierzchnię 9,7m2.

Wysokość swobodnego upadku wynosi 1000mm.

Dzięki zastosowaniu resora, jako elementu umożliwiającego ruch, użytkownicy tylko w minimalnym stopniu wychylają się na boki. Główny kierunek bujania się został ograniczony do osi wzdłużnej urządzenia, czyli tam gdzie zamontowane są uchwyty, podpórki na nogi oraz wyprofilowane z siedziska oparcie.

Materiałem, z którego wykonany jest bujak, to grubości 20mm wysokociśnieniowy laminat, zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak zimno, wilgoć oraz promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane są ze stali wysokiej jakości, cynkowane ogniowo i/lub malowane proszkowo. Uchwyty, siedzisko oraz  podnóżki wykonane są z włókna szklanego wzmacnianego, odpornym na działanie promieni UV, polipropylenem.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001

Sposób posadowienia:

139100M – Zestaw wielofunkcyjny

Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci powyżej 4 roku życia.

Urządzenie wraz ze strefami bezpieczeństwa zajmuje powierzchnię 33,3 m2.

Wysokość swobodnego upadku: 1470 mm

Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 9 osób.

Materiały: Głównym budulcem jest sosna północno-skandynawska, drewno jest odżywiczone i wysuszone, a 70% budulca to część rdzeniowa drzewa. Przekrój poprzeczny podpór ma wym. 95mm x 95mm. Podesty i stopnie schodów wykonane są z nielakierowanego drewna brzozowego. Drewno poddane zostało impregnacji głęboko-ciśnieniowej. Środki ochrony drewna oraz farby, używane do wyposażenia placu zabaw, nie zawierają arsenu i chromu. Konstrukcje nośne wyposażone w rowki montażowe dla innych elementów łączonych. Elementy skręcane zabezpieczone tworzywowymi kołpakami. Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej, cynkowanej i/lub malowanej proszkowo. Całość posadowiona w ziemi na stalowych rurach o wysokości 700mm i średnicy 60mm, łączonych do słupów konstrukcyjnych 4 śrubami w osi pionowej (rys.), gdzie drewno wystaje 100 mm ponad powierzchnię ziemi. Zjeżdżalnia: ślizg wykonany z jednego elementu ze stali nierdzewnej o gr. 2mm, burty bez szczelin, z drewna sosny skandynawskiej, klejone warstwowo i gięte na gorąco; Zjeżdżalnie nachylone są pod kątem 36o. Zjeżdżalnie wyposażone są w drążek uniemożliwiający korzystanie z nich (zjazd) na stojąco.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001

Sposób posadowienia:

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski