Krzyżanów, dnia 05 lutego  2012 roku

KI.0341/ZP-04/2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów (znak sprawy: KI.0341/ZP-04/2012)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 ze zm.) -  Zamawiający informuje, iż w dniach: 27 luty, 29 luty, 01 marca, 02 marca, 05 marca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -  następującej treści:

Zapytanie Nr 1:

„W SiWZ Zamawiający uwzględniając przepisy polskiego prawa w punkcie II.1.3, punkcie „h” określił zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  (Dz.U. nr 137, poz. 984), minimalne parametry oczyszczonych ścieków (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor).
Czy zgodnie z normą PN EN 12566-3 +  A1:2009 na którą Zamawiający się powołuje wyniki tych badań muszą być zawarte w Raporcie z Badań Typu wystawionym przez jednostkę notyfikowaną?”

Zapytanie Nr 2:

„W związku z tym, iż w dokumentacji przetargowej (SiWZ oraz Projekcie Technicznym) istnieją znaczne rozbieżności dotyczące charakterystyki opisu urządzenia proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.
Czy oferent na etapie przygotowywania oferty kierować się ma wytycznymi zgodnie z Projektem Technicznym czy SiWZ?”

Zapytanie Nr 3:

„W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem j/w proszę o udzielenie odpowiedzi:

1) Czy zamawiający dopuści wykonawcę, który w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości w każdym zadaniu nie mniejszej jak 2.000.000;00 zł”

Zapytanie Nr 4:

- „W  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekcie Budowlanym w opisie dotyczącym oczyszczalni mechaniczno-biologicznych Zamawiający wymaga aby:  „ zaprojektowana oczyszczalnia składała się wyłącznie z jednego monolitycznego zbiornika z wydzielonymi segmentami: jednokomorowego osadnika wstępnego i bioreaktora ... ", następnie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.6. Parametry techniczne, Zamawiający dopisuje podpunkt - m) " ... wyklucza się oczyszczalnie w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie, .. ", Opis urządzeń w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia różni się z opisem urządzeń w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz z opisem w Projekcie budowlanym.

Czy w związku z w/w niezgodnościami i różnicami w opisach urządzeń Zamawiający przewiduje nową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. oraz nowy Projekt Budowlany? Jeżeli tak prosimy o załączenie.

- W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekcie Budowlanym Zamawiający wymaga aby odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu odbywało się poprzez drenaż rozsączający składający się z rur PVC o sztywności obwodowej SN 8 z rdzeniem spienionym z naciętym otworami. Rury, które opisuje Zamawiający są rurami typowo kanalizacyjnymi i są  stosowane do budowy kanalizacji.

Na rynku polskim istnieje wielu producentów rur drenażowych, które dopuszczone są do stosowania w budownictwie ponieważ posiadają oznakowanie B.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści rury drenażowe PCV o grubości ścianek 2,2, mm  lub 3,2 mm, które posiadają oznakowanie B czyli posiadają aprobatę techniczną 'wydaną przez lOS ?”

Zapytanie Nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zbiornika spełniającego normę PN EN 12566-3 + Al :2009 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem GE - potwierdzoną raportem z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium, który jest:

a) wyposażony tylko i wyłącznie w jedną pokrywę, ale umożliwiającą dostęp do każdej komory oraz do dyfuzora i złoża biologicznego, poprzez całkowite wyjęcie tych elementów na zewnątrz bez konieczności wypompowywania ścieków.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, iż biorąc pod uwagę zapytanie Wykonawców oraz analizę dokumentacji projektowej Zamawiający przed terminem składania ofert - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokona zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która także będzie uwzględniała powyższe zapytania. Jednocześnie Zamawiający  przedłuży o okres 10 dni termin składania ofert.

Dokonaną zmianę SIWZ -  Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski