Krzyżanów, dnia 20.12.2010 roku

KI.0341/ZP-09/2010

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej                  w Krzyżanowie (znak sprawy: KI.0341/ZP-09/2010).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759), Zamawiający informuje, iż w dniu 17.12.2010 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

- Po dokonaniu wizji lokalnej na placu budowy oraz wykonaniu odkrywek w miejscu projektowanych budynków i terenów utwardzonych stwierdzamy występowanie gruntów nienośnych – czarnoziemu o miąższości 1,5 - 2 m. Projekt budowlany oraz kosztorys zakładają korytowanie na głębokość 30-40 cm. Czy należy uwzględnić wymianę gruntu pod projektowane utwardzenia?

- W celu prowadzenia robót związanych z zagospodarowaniem terenu niezbędne będzie wykorzystanie drogi dojazdowej prowadzącej przez plac budowy „Budynku Świetlicy Wiejskiej”, na którym prowadzone są roboty budowlane (m.in. korytowanie). Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie innej drogi dojazdowej?,

- Aby wykonać część robót związanych z prowadzeniem linii kablowych zasilających projektowane budynki toalet i sceny oraz oświetlenie terenu, przyłącza wodociągowe 
i kanalizacyjne do budynku toalet należy dokonać rozbiórki istniejących utwardzeń 
z kostki brukowej wraz z podbudowami i warstwami odsączającymi, a następnie odtworzyć nawierzchnie po trasie przyłączy. Czy te koszty należy doliczyć do oferty?,

- Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a kosztorysem ( np. ogrodzenie z siatki wg kosztorysu ilość 372,40 m; wg projektu ilość 464,6 m) do wyceny należy przyjąć ilości z kosztorysu czy z projektu?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

- Odpowiedź na pytanie Nr 1: Tak, należy uwzględnić wymianę gruntu pod projektowane utwardzenia,

- Odpowiedz na pytanie Nr 2: Tak, Zamawiający przewiduje wykorzystanie innej drogi dojazdowej,

- Odpowiedź na pytanie Nr 3: Należy założyć  odtworzenie takiej ilości utwardzeń z kostki brukowej które pozwoli na przeprowadzenie przyłącza kablowego oraz wodno-kanalizacyjnego na odcinku 25 mb.

- Odpowiedź na pytanie Nr 4: Informacja nt. zawarta jest w pkt. 3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski