Początek formularza

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43177 - 2012 data 23.02.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. 024 3562200, fax. 024 3562900. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. W ogłoszeniu jest: 3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane polegające na montażu wraz z uruchomieniem przydomowych oczyszalnii ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów. 3.2. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem w dwóch etapach montażu 289 sztuk przydomowych mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zatopionym (statycznym), o ilości odprowadzanych ścieków do 5 m³/na dobę - na działkach w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów, oraz montaż 2-ch mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego o przepustowości nominalnej 6 m³/na dobę - przy budynkach komunalnych w miejscowościach Siemienice i Rustów w gminie Krzyżanów, wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego - wg posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych. 3.3. Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona w pkt 3.2. SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. 3.4. W skład montowanych oczyszczalni wchodzą następujące ilości i wielkości poszczególnych oczyszczalni: a) 2 sztuki o przepustowości 2,25 m³ / na dobę - dla obsługi 8-10 RLM; b) 11 sztuk o przepustowości 1,5 m³ / na dobę - dla obsługi 11-15 RLM; c) 69 sztuk o przepustowości 1,2 m³ / na dobę - dla obsługi 6-7 RLM; d) 206 sztuk o przepustowości 0,75m³ / na dobę - dla obsługi 5 RLM; e) 1 sztuki oczyszczalni w postaci osadnika gnilnego o pojemności 3 m3 f) 251 sztuk przepompowni ścieków podczyszczonych; g) 9 sztuk przepompowni ścieków surowych; h) 19 sztuk poletka rozsączającego w nasypie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite; i) 239 sztuk poletka rozsączającego w nasypie z warstwą wspomagającą z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite; j) 31 sztuk ciągów rozsączających w gruncie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite; 3.5. Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków, składająca się: Osadnika wstępnego, Napowietrzania, Osadnika wtórnego z możliwością recyrkulacji osadu. 3.6. Parametry techniczne: a) Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE - potwierdzoną raportem z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium, b) Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodą rotacyjną, c) Wytrzymałość konstrukcji osadników musi umożliwiać przykrycie ich 2 metrową warstwą gruntów, d) Osadnik wstępny (gnilny) musi posiadać minimum 1 m³ pojemności, e) Wszystkie komory występujące w oczyszczalni muszą być wyposażone w nadstawkę z pokrywą, umożliwiającą dostęp do danej komory oczyszczalni oddzielnie, f) Proces oczyszczania ścieków jest sterowany w pełni automatycznie. Urządzenia napowietrzające (t.j. dmuchawa) muszą znajdować się w niezależnej skrzynce sterującej i być kompatybilne z oczyszczalnią, g) W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora lub w przypadku oczyszczalni ze złożem biologicznym - do złoża biologicznego, poprzez całkowite wyjęcie na zewnątrz wymienionych elementów bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtrów, koszy i krat, h) Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor - musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), i) Wykonanie i sukcesywne przedstawianie w trakcie realizacji (maksymalnie w okresie 2 miesięcy po zakończeniu realizacji danego etapu inwestycji) Zamówienia - wyników badań oczyszczonych ścieków dla 10% wykonanych oczyszczalni wskazanych przez Zamawiającego potwierdzających skuteczność oczyszczania dokumentem wystawionym przez uprawnione laboratorium również wskazane przez Zmawiającego. Zamawiający zastrzega, iż przy pobraniu próbek oczyszczonych ścieków z poszczególnych oczyszczalni i dostarczeniu próbek do badań w laboratorium musi być obecny przedstawiciel Zamawiającego (pracownik Urzędu Gminy w Krzyżanowie), j) W zależności od warunków gruntowych drenaż wykonany zostanie w postaci: poletka rozsączającego w nasypie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite, poletka rozsączającego w nasypie z warstwą wspomagającą z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite, ciągów rozsączających w gruncie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite, k) W zależności od warunków gruntowych należy wykonać przepompownie ścieków surowych lub oczyszczonych, l) Instalacje kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed zamarzaniem, poprzez umieszczenie poniżej głębokości przemarzania gruntu lub osłonić warstwą izolacji termicznej, m) Wyklucza się oczyszczalnię w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie. 3.7. Zakres zamówienia obejmuje również: a) Rozruch techniczny i technologiczny, b) Indywidualne przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad eksploatacji oczyszczalni oraz przeszkolenie wskazanych przez Zmawiającego pracowników Urzędu Gminy w Krzyżanowie w zakresie obsługi serwisowej oczyszczalni - potwierdzone na piśmie, c) Bezpłatna obsługa serwisowa oczyszczalni przez Wykonawcę w okresie 60 miesięcy, w tym bezpłatne obowiązkowe przeglądy oczyszczalni co najmniej raz w ciągu roku. Każde wykonanie czynności serwisowych i przeglądów eksploatacyjnych oczyszczalni musi być potwierdzone na piśmie przez użytkownika oczyszczalni. Czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usunięcia awarii) nie większy niż 2 doby, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Obsługa serwisowa nie obejmuje wywozu osadu z oczyszalnii. d) Odtworzenie terenu po wykonaniu prac do stanu przed przystąpieniem do montażu. 3.8. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ: a) Załącznik nr 7 - Projekt budowlany, b) Załącznik nr 8 - Kosztorys nakładczy, c) Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Załącznik nr 10 - Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów (adres, nr działki). 3.9. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z wymogami projektu budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.10. Z uwagi, iż wynagrodzenie przyszłego Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, załączony kosztorys nakładczy stanowi jedynie element pomocniczy do ustalenia przez Wykonawcę ceny ofertowej za wykonanie zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zapisami kosztorysu nakładczego a projektu budowlanego dla ustalenia ceny oferty należy przyjąć dane zawarte w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.11. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - przed podpisaniem umowy - zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego inwestycji opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej - zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), który będzie wykorzystany do: rozliczenia inwestycji z instytucją dotującą, oceny zakresu wykonanych robót przez Wykonawcę na danym etapie realizacji inwestycji lub do obliczenia należnego wynagrodzenia w przypadku zamiany zakresu (przedmiotu) robót. 3.12. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zamówienia oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego i innych dokumentów wynikających przepisów prawnych, a związanych z realizacją inwestycji. 3.13. Z uwagi na złożoność oraz szeroki zakres robót o znacznym stopniu trudności, oraz sposób zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za wykonanie zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego - zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszelkich danych przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego - wykorzystywanych w procesie przygotowania oferty. 3.14. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia - to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów i urządzeń. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia i materiały, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a ich zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań techniczno - technologicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Rrównoważne produkty i urządzenia musza posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w sposób określony w pkt 6.9. SIWZ, 3.15. Z uwagi, iż Zamawiający na realizację inwestycji uzyskał już wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje Wykonawca który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. 3.16. Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na innych zrealizowanych obiektach. 3.17. W wypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia analiz i testów dla rozwiązań równoważnych, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, stosowne wyjaśnienia, testy, ekspertyzy lub o ile będzie taka możliwość po jednym egzemplarzu każdego z zaoferowanych produktu lub urządzenia równoważnego. 3.18. Negatywny wynik sprawdzenia rozwiązań (produktów i urządzeń) równoważnych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. Nie przedłożenie stosownych wyjaśnień, testów, ekspertyz lub o ile będzie taka możliwość nie przedłożenie oferowanego produktu lub urządzenia do przetestowania w określonym w pkt 3.17. terminie zostanie potraktowane jako negatywny wynik sprawdzenia. 3.19. Wymagany okres gwarancji wynosi: 144 miesiące na elementy drenażu, zbiornik oczyszczalni i roboty związane z montażem całej oczyszczalni, 60 miesięcy na pozostałe elementy (akcesoria) mechaniczne i elektryczne wchodzące w skład oczyszczalni Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta została wyłoniona jako najkorzystniejsza - uzgodni wykaz urządzeń (elementów) oczyszczalni z podziałem na okresy gwarancyjne. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu szczegółowy wykaz urządzeń i elementów oczyszczalni z podziałem na okresy gwarancji, który będzie stanowił załącznik do zawartej umowy.. W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane polegające na montażu wraz z uruchomieniem przydomowych oczyszalnii ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów. 3.2. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem w dwóch etapach montażu 289 sztuk przydomowych mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zatopionym (statycznym), o ilości odprowadzanych ścieków do 5 m³/na dobę - na działkach w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów, oraz montaż 2-ch mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego o przepustowości nominalnej 6 m³/na dobę - przy budynkach komunalnych w miejscowościach Siemienice i Rustów w gminie Krzyżanów, wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego - wg posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych. 3.3. Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona w pkt 3.2. SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. 3.4. W skład montowanych oczyszczalni wchodzą następujące ilości i wielkości poszczególnych oczyszczalni: a) 2 sztuki o przepustowości 2,25 m³ / na dobę - dla obsługi 8-10 RLM; b) 11 sztuk o przepustowości 1,5 m³ / na dobę - dla obsługi 11-15 RLM; c) 69 sztuk o przepustowości 1,2 m³ / na dobę - dla obsługi 6-7 RLM; d) 206 sztuk o przepustowości 0,75m³ / na dobę - dla obsługi 5 RLM; e) 1 sztuki oczyszczalni w postaci osadnika gnilnego o pojemności 3 m3 f) 251 sztuk przepompowni ścieków podczyszczonych; g) 9 sztuk przepompowni ścieków surowych; h) 19 sztuk poletka rozsączającego w nasypie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite; i) 239 sztuk poletka rozsączającego w nasypie z warstwą wspomagającą z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite; j) 31 sztuk ciągów rozsączających w gruncie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite; 3.5. Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków, składająca się: Osadnika wstępnego, Napowietrzania, Osadnika wtórnego z możliwością recyrkulacji osadu. 3.6. Parametry techniczne: a) Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE - potwierdzoną raportami z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium. Deklarację zgodności wyrobu ze znakiem CE Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do złożonej oferty. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia raportów z badań na etapie badania i oceny ofert. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić raport z badań typu w notyfikowanym laboratorium. W przypadku nieprzedstawienia raportów z badań przez Wykonawcę - spowoduje to odrzucenie oferty przez Zamawiającego. b) Konstrukcja monolityczna musi być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości metodą rotacyjną, c) Oczyszczalnia ścieków musi posiadać komorę klarowania (lej Imhoffa), lub inne rozwiązanie równoważne gwarantujące skuteczność sklarowania nadmiernego osadu d) Wytrzymałość konstrukcji osadników musi umożliwiać przykrycie ich 2 metrową warstwą gruntów, e) Osadnik wstępny (gnilny) musi posiadać minimum 1 m³ pojemności, f) Wszystkie komory występujące w oczyszczalni muszą być wyposażone w niezależny właz umożliwiający dostęp do danej komory oczyszczalni podczas serwisowania, g) Proces oczyszczania ścieków jest sterowany w pełni automatycznie. Urządzenia napowietrzające (t.j. dmuchawa) muszą znajdować się w niezależnej skrzynce sterującej i być kompatybilne z oczyszczalnią, h) W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora oraz możliwość demontażu złoża biologicznego bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtrów, koszy i krat, i) Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor - musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), oraz zawarty w raporcie z badań typu zgodnym z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 j) Wykonanie i sukcesywne przedstawianie w trakcie realizacji (maksymalnie w okresie 2 miesięcy po zakończeniu realizacji danego etapu inwestycji) Zamówienia - wyników badań oczyszczonych ścieków dla 10% wykonanych oczyszczalni wskazanych przez Zamawiającego potwierdzających skuteczność oczyszczania dokumentem wystawionym przez uprawnione laboratorium również wskazane przez Zmawiającego. Zamawiający zastrzega, iż przy pobraniu próbek oczyszczonych ścieków z poszczególnych oczyszczalni i dostarczeniu próbek do badań w laboratorium musi być obecny przedstawiciel Zamawiającego (pracownik Urzędu Gminy w Krzyżanowie), k) W zależności od warunków gruntowych drenaż wykonany zostanie w postaci: poletka rozsączającego w nasypie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite, poletka rozsączającego w nasypie z warstwą wspomagającą z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite, ciągów rozsączających w gruncie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym lub lite, l) W zależności od warunków gruntowych należy wykonać przepompownie ścieków surowych lub oczyszczonych, m) Instalacje kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed zamarzaniem, poprzez umieszczenie poniżej głębokości przemarzania gruntu lub osłonić warstwą izolacji termicznej, n) Wyklucza się oczyszczalnię w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie. 3.7. Zakres zamówienia obejmuje również: a) Rozruch techniczny i technologiczny, b) Indywidualne przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad eksploatacji oczyszczalni oraz przeszkolenie wskazanych przez Zmawiającego pracowników Urzędu Gminy w Krzyżanowie w zakresie obsługi serwisowej oczyszczalni - potwierdzone na piśmie, c) Bezpłatna obsługa serwisowa oczyszczalni przez Wykonawcę w okresie 60 miesięcy, w tym bezpłatne obowiązkowe przeglądy oczyszczalni co najmniej raz w ciągu roku. Każde wykonanie czynności serwisowych i przeglądów eksploatacyjnych oczyszczalni musi być potwierdzone na piśmie przez użytkownika oczyszczalni. Czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usunięcia awarii) nie większy niż 2 doby, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Obsługa serwisowa nie obejmuje wywozu osadu z oczyszalnii. d) Odtworzenie terenu po wykonaniu prac do stanu przed przystąpieniem do montażu. 3.8. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ: a) Załącznik nr 7 - Projekt budowlany, b) Załącznik nr 8 - Kosztorys nakładczy, c) Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Załącznik nr 10 - Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów (adres, nr działki). 3.9. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z wymogami projektu budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.10. Z uwagi, iż wynagrodzenie przyszłego Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, załączony kosztorys nakładczy stanowi jedynie element pomocniczy do ustalenia przez Wykonawcę ceny ofertowej za wykonanie zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zapisami kosztorysu nakładczego a projektu budowlanego dla ustalenia ceny oferty należy przyjąć dane zawarte w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.11. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - przed podpisaniem umowy - zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego inwestycji opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej - zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), który będzie wykorzystany do: rozliczenia inwestycji z instytucją dotującą, oceny zakresu wykonanych robót przez Wykonawcę na danym etapie realizacji inwestycji lub do obliczenia należnego wynagrodzenia w przypadku zamiany zakresu (przedmiotu) robót. 3.12. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zamówienia oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego i innych dokumentów wynikających przepisów prawnych, a związanych z realizacją inwestycji. 3.13. Z uwagi na złożoność oraz szeroki zakres robót o znacznym stopniu trudności, oraz sposób zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za wykonanie zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego - zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszelkich danych przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego - wykorzystywanych w procesie przygotowania oferty. 3.14. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia - to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów i urządzeń. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia i materiały, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a ich zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań techniczno - technologicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Rrównoważne produkty i urządzenia musza posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w sposób określony w pkt 6.9. SIWZ, 3.15. Z uwagi, iż Zamawiający na realizację inwestycji uzyskał już wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje Wykonawca który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. 3.16. Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na innych zrealizowanych obiektach. 3.17. W wypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia analiz i testów dla rozwiązań równoważnych, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, stosowne wyjaśnienia, testy, ekspertyzy lub o ile będzie taka możliwość po jednym egzemplarzu każdego z zaoferowanych produktu lub urządzenia równoważnego. 3.18. Negatywny wynik sprawdzenia rozwiązań (produktów i urządzeń) równoważnych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. Nie przedłożenie stosownych wyjaśnień, testów, ekspertyz lub o ile będzie taka możliwość nie przedłożenie oferowanego produktu lub urządzenia do przetestowania w określonym w pkt 3.17. terminie zostanie potraktowane jako negatywny wynik sprawdzenia. 3.19. Wymagany okres gwarancji wynosi: 144 miesiące na zbiornik oczyszczalni, 60 miesięcy na pozostałe elementy (akcesoria) mechaniczne i elektryczne wchodzące w skład oczyszczalni wraz montażem całej oczyszczalni - z wyłączeniem dmuchawy wraz z silnikiem oraz przepompowni ścieków brudnych i czystych, które Wykonawca zobowiązany jest naprawić, a w przypadku zużycia wymienić na nowe w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej określonej w pkt 3. 7. lit. c) SIWZ. Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta została wyłoniona jako najkorzystniejsza - uzgodni wykaz urządzeń (elementów) oczyszczalni z podziałem na okresy gwarancyjne. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu szczegółowy wykaz urządzeń i elementów oczyszczalni z podziałem na okresy gwarancji, który będzie stanowił załącznik do zawartej umowy.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. W ogłoszeniu jest: 12.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Krzyżanowie - sekretariat.. W ogłoszeniu powinno być: 22.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Krzyżanowie - sekretariat..

Dół formularza