Waly  B.

PRZEDMIAR   ROBÓT

na przebudowe drogi dojazdowej do pól na dz.nr ewid.115, 171,18

Lp. Podst/ Opis i wyliczenia/ j.m. /Poszcz/Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

kalk. własna

Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

1.2 KNR-W 2-01

0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km

1, 636 km

RAZEM 1,636 km

1.5 KNR 2-01

0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą

spycharek

m2

1.654,0 m2

RAZEM  1.654,0 m2

1.6 KNR 2-01

0511-01

Transport darniny do 0.5 km m2

m2  1.654

RAZEM  1.654 m2

1.7 KNR 2-01

0511-02

Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km m2

1.654 ,00 m2

RAZEM  1.654,00

1.5 KNR 2-31

0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

9.488 m2

RAZEM  9.488  m 2

1.6 KNR 2-01 Formowanie mechan.nasypów do 3m

556,00  m3

1.7 Dopłata za transport pow.0, 5 km

2 PODBUDOWA

2.1 KNNR 6

0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża walcem

7443,8 m2

RAZEM  7443,8 m2

2.2 KSNR 6

0113-05

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

kruszywo łamane 0/63

m2   5.784

RAZEM 5.784

3 NAWIERZCHNIA

3.1 KNR 2-31

1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5

kg/m2

m2 5.784

RAZEM  5.784

3.2 KSNR 6

0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm

(warstwa wiążąca)

m2  5.784

RAZEM  5.784 m2

3.3 KNR 2-31

1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości

0,3 kg/m2

5.784 m2

RAZEM  5.784 m2

3.4 KNNR 6

0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm

(warstwa ścieralna)

m2  5.784

RAZEM  5.784

4. POBOCZA

KSNR 6

0122-0200  Pobocza grub. 10cm z kruszywa

2.296 m2

5.Oznakowanie pionowe

5.1 KNR 2-31

0702/01 Pionowe znaki drogowe z rur stalowych

0 śr. 100 mm – słupki

11 szt.

5.2.KNR% 2-31

0703/01

Pionowe znaki drogowe- tablice do 0,3 m2

9 szt.

5.3.KNR 2-31

0703/02

7 szt.

6.Założenie rur dwudzielnych AROT o DN 90 mm na kable telefon.

Analiza własna

szt. 65

-