Wojciechowice.

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowe drogi dojazdowej do pól

Na działkach nr 109 i 74 w Wojciechowicach

Lp. Podst/ Opis i wyliczenia/ j.m/. Poszcz/ Razem

1 ROBOTY  ZIEMNE

1.2  KNR-W 2-01

0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

1.753 km

RAZEM 1.713

1.6 KNR 2-01

0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą

spycharek

1.767,0 M2

RAZEM 1767.000 M2

1.7 KNR 2-01

0511-01

Transport darniny do 0.5 km m2

1767 m2

RAZEM 1767.000

1.8 KNR 2-01

0511-02

Transport darniny - dodatek za kaSde dalsze 0.5 km do 3 km m2

1767 m2

RAZEM 1767.000

1.9 KNR 2-31

0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

kat. I-IV głębokości 20 cm

m2  10.134,0

RAZEM 10.134,00

1.10 KNR 2-01

0235-0201

Formowanie nasypów mechanicznie do 3m

Razem  593,0 m3

1.11. KSNR 6

0103-0300 Doplata za transport  pow. 0,5km

Razem 124 m3

3 PODBUDOWA

3.1 KNNR 6

0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

M2 7947,0

Razem 7947,0 m2

3.2 KSNR 6

0113-05

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

kruszywo łamane31,5/63

m2 6.247,00

RAZEM  6.247 m2

4 NAWIERZCHNIA

4.1 KNR 2-31

1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5

kg/m2

m2

m2  6.247

RAZEM  6.247

4.2 KSNR 6

0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm

Warstwa wiążąca

m2   6.247

RAZEM 6.247 m2

4.3 KNR 2-31

1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości

0,3 kg/m2

m2   6.247

RAZEM  6.247 m2

4.4 KSNR 6

0309-0103

Warstwa  nawierzchniowa  mineralno-asfaltowa ścieralna grub.4 cm

M2 6.247

Razem 7.247

5.0 KSNR 6

0122-0200

Pobocza grub. 10cm z kruszywa

-m2 2.455

Razem 2.455

6.Oznakowanie pionowe

5.1 KNR 2-31

0702/01

Pionowe znaki z rur stalowych o śr.100mm –słupki

Razem  18 szt.

5.2.KNR 0703/01

Pionowe znaki drogowe-tablice do 0,3m2

Razem  16 szt.

6.KNR 2-31

0703/02 Tablice j.w.  lecz o pow. ponad0,3m2

Razem szt. 5