BRANŻA ELEKTRYCZNA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy obejmuje wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku  OSP w miejscowości Wały dz. nr ew. 100 gmina Krzyżanów

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie projektu branży budowlanej – rzuty poszczególnych pomieszczeń.

3. Zasilanie

Tablicę bezpiecznikową oznaczoną na rysunkach jako TG.

4. Instalacja wewnętrzna

Instalację elektryczną wewnętrzną wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm2 w obwodach oświetlenia oraz YDYp 3x2,5mm2 w obwodach gniazd wtyczkowych. Przewody ułożyć pod tynkiem.

5. Ochrona przeciwporażeniowa

Zaprojektowano ochronę p.porażeniową jako szybkie wyłączanie zasilania poprzez zastosowanie wyłączników nadmiarowych i różnico-prądowych typu P firmy Legrand Polska o prądzie różnicowym 30mA.

Rozdział PEN na N i PE należy dokonać w tablicy TG.

Punkt PE w tablicy TG należy połączyć z uziomem o rezystywności 30om.

OPRACOWAŁ: