Krzyżanów, dnia 19 stycznia 2010 roku

KI.0341/ZP-04/2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy budynku  świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie (znak sprawy: KI.0341/ZP-04/2009)

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

WRAZ Z ZMIANĄ TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420), Zamawiający informuje, iż w dniu 18.01.2010 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie wyjaśnienia – doprecyzowania zakresu robót.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

- W przedmiarze mylnie podano rozbiórkę pokryć dachowych z papy zamiast z płyt azbestowych, zawyżono ilość robót rozbiórkowych, nie określono miejsca wywozu gruzu i kosztów jego utylizacji ?

Odp. Należy przyjąć zamiast pokrycia z papy termozgrzewalnej, płyty eternitowe wraz z utylizacją, przyjąć wywóz i utylizację gruzu na odległość 10km, w kosztorysie przyjęto przez analogię.

- Ściana oddzielająca budynek świetlicy od garażu nie posiada ocieplenia w części nad stropem, z czego wynika 40cm grubość ściany ?

Odp. Należy przyjąć ścianę grubości 25cm wraz z ociepleniem styropianem ponad stropem świetlicy od strony garażu (pomyłka w rysunku przekroju).

- Nie określono parametrów płyt styropianowych do ocieplenie fundamentów i nie uwzględniono ich w przedmiarze.

Odp. Należy przyjąć styropian twardy (styrodór) o grubości 8cm w ilości 0,6x(24,55x2+20,85x2)=54,48m2

- Nie pokazano w projekcie sposobu oparcia słupów drewnianych na stropie i belkach podwalinowych oraz ewentualnej obudowy słupów i belek wystających ponad posadzkę. Budzi wątpliwość wysokość i przekrój słupów.

Odp. Słupy oprzeć na belkach podwalinowych. Słupy w części widocznej obudować płytami k-g o klasie odporności ogniowej min. EI60.

- W poziomie posadzki nad stropem nie uwzględniono warstwy izolacyjnej akustycznej.

Odp. Należy zastosować izolację akustyczną i termiczną ze styropianu twardego gr. 5cm. w ilości 330,75m2 w projekcie na rysunkach przekrojów uwzględniono.

- W projekcie jak i w przedmiarze robót nie uwzględniono balustrad wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Odp. Należy przyjąć balustrady stalowe malowane proszkowo w ilości 8mb dla podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz pochwyt w tej samej ilości – na zewnątrz, oraz 8mb balustrady wewnętrznej przy wejściu na górę od strony Sali, oraz 25,5m pochwytu w pozostałych klatkach.

- W poz. 56 i 57 przedmiaru ewidentnie zaniżono ilość robót o około 450m2.

Odp. Należy przyjąć do wyceny 509,60m2 posadzki.

- W przedmiarze pokrycia dachu nie uwzględniono nakładów na obróbki blacharskie?

Odp.  Należy przyjąć obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachu w ilości 1,0x( 25,10x4) + 0,5x(11,2x4)= 122,8m2

- Na rysunku i w przedmiarze uwzględniono niewłaściwy układ warstw pokrycia dachu z blachy dachówkowej z ociepleniem z wełny mineralnej.

Odp. Należy przyjąć następujące warstwy na dachu (od góry):

- blacha dachówkowa,

- łaty i kontrłaty

- membrana wysokoparoprzepuszczalna 1 warstwa

- krokwie

- wełna mineralna gr. 20cm układana między krokwie,

- folia PE 0,2mm – paraizolacja 1 warstwa.

Wycenę wykonać zgodnie z obmiarem blachy w kosztorysie (na poszczególne warstwy pokrycia dachowego).

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420),  Zamawiający biorąc pod uwagę wniesione  pytania dotyczące niezgodności w dokumentacji projektowej  wprowadza zmiany w treści SIWZ w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółowy zakres zmian  określają  przedstawione powyżej przez Zamawiającego odpowiedzi na powyższe pytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 27 stycznia 2010 roku.

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski